ARECA Carter HD

     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гамма ARECA CARTER HD включает несколько масел различных классов вязкости для механических трансмиссий, которые предназначены для смазывания нагруженных гипоидных пар, редукторов и механизмов, работающих в очень суровых условиях, таких как мосты транспортных средств и машин, коробки передач, подвергающиеся резким и значительным нагрузкам или функционирующие на малых скоростях и с повышенным или инверсным вращающим моментом.

     СВОЙСТВА

         Экстремальное давление и противоизносные свойства.

         Устойчивость против пенообразования.

         Стойкость к окислению и коррозии.

         Сохранение всех свойств присадок с течением времени.

     СПЕЦИФИКАЦИИ

Гамма ARECA CARTER HD отвечает требованиям норм и международных спецификаций:

       API: GL5

       MIL-L-2105D

     УПАКОВКА

ARECA CARTER HD 80W90 :        2L – 20L – 30L – 60L – 210L – 1000L

ARECA CARTER HD 80W-90-140-85W140 :           20L – 30L – 60L – 210L – 1000L

СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Класс вязкости | SAE J | 80W | 90 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°C |  | 0.888 | 0.903 | 0.905 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 10.3 | 16.6 | 27 |
| Вязкость при 40°C | cSt | 98 | 208 | 430 |
| Точка вспышки | °C | 172 | 174 | 175 |
| Точка потери текучести | °C | -35 | -20 | -15 |
| Температура вязкости 150000 cP | °C | -28 |  |  |